Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов за выходные дни выезжали на ликвидацию 61 пожара

В связи с наступлением морозных дней на территории края возросло количество пожаров связанных с нарушением эксплуатации печного топления и с увеличением электропотребления  и как следствие возникновение короткого замыкания электропроводки. Так, за два выходных дня, по причине которого замыкания электропроводки в крае произошло 20 пожаров и 34 пожара по причине нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печей.  В связи с этим сотрудники МЧС еще раз напоминают жителям края соблюдать все правила пожарной безопасности.

Для длительной и безопасной эксплуатации печного отопления необходимо помнить:

1) Перекал печи опасен! В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

2) Топящиеся печи не оставлять без наблюдения и не поручать надзор за ними малолетним детям!

3) Вблизи печей и на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, например, дрова, а также сушить белье.

4) Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов;

При эксплуатации бытовых электронагревательных приборов в морозы нужно знать:

1) Использование  дополнительных источников тепла - каминов, рефлекторов, калориферов, а самодельных электронагревателей – это  дополнительная нагрузка на электропроводку

2) Обогреватели использовать только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором.

3) Обогреватели не оставляйте его без присмотра.

4) Обогреватели необходимо устанавливать на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

5) Не перегружать электросети. Отремонтируйте или замените розетки и выключатели. Особо будьте внимательны к удлинителям, проверяйте их на нагрев.

6)  Не оставлять на ночь включенные электрообогреватели  не использовать их для сушки вещей.

Будьте внимательны! В случае возникновения пожара звоните с любых телефонов (и стационарных, и с мобильных) на телефон пожарной охраны «101»