АДМИНИСТРАЦИЯ  УДАЧИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014                                        с. Удачное                                            № 31

| Об утверждении схемы водоснабжения Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края до 2024 года |  |
| --- | --- |

В  соответствии  с Федеральным законом от 7.12.2011г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Российской Федерации от 05.09.2013г. №154 «О схемах водоснабжения», руководствуясь ст.19 Устава Удачинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, согласно Приложению

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района»

Глава  администрации

Удачинского сельсовета                                                         М.В. Лавринович

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Удачинского сельсовета

от 13.10.2014 г. № 31

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Удачинского сельсовета

Большеулуйского района

Красноярского края

до 2024 года

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Раздел 4. Водоотведение

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 8. Ожидаемые результаты

Введение

Объектом исследования является система водоснабжения централизованной зоны водоснабжения Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее — Удачинского сельсовета).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития систем водоснабжения Удачинского сельсовета по критериям: качества, надежности водоснабжения и экономической эффективности.

Проектирование схемы  водоснабжения сельсовета представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти схемы. Прогноз спроса на водопотребление основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую  очередь его градостроительной деятельности, определенными правилами застройки землепользования и застройки.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок водопотребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой  для разработки и реализации схемы водоснабжения                     Удачинского сельсовета до  2024  года является Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  "О  водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения», комплексная программа социально-экономического развития Большеулуйского района, документы территориального планирования, а также с учетом схемы теплоснабжения.

- Общие положения

Схема водоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории сельсовета.

2.Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-  минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Удачинского сельсовета водой нормативного качества, в достаточном количестве;

-  обеспечение жителей Удачинского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей сельсовета водой хозяйственно – питьевого назначения.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета

Удачинский сельсовет входит в состав Большеулуйского района и является одним из девяти аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь сельсовета составляет   31720 га.

В состав Удачинского сельсовета входят три населенных пункта: д. Ишимка, д. Карабановка,  с. Удачное.

Административным центром сельсовета является с. Удачное.

Численность населения Удачинского сельсовета на 01.01.2014 г.  – 264 человека.

Основными природными ресурсами сельсовета являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.

Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений и обеззараживающих установок.  На территории Удачинского сельсовета расположено три скважины, которые являются собственностью сельсовета.

Месторасположения скважин:

скважина № 1 -  в с. Удачное,  дебит 6,3 м3/час, насос ЭВЦ-6-6,3-125

скважина № 2 – в с. Удачное, дебит  6,3 м3/час, насос ЭВЦ-6-6,3-125

скважина № 3 – д. Карабановка,  дебит 6,3 м3/час, насос ЭВЦ-6-6,3-125

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой тупиковую систему водопроводных труб диаметром 90 – 110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод:  полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети -  2400 м., в том числе:

с Удачное – 2400 м.;

Водоразборных колонок всего – 9 шт., в том числе тупиковых -2 шт.

Объем потреблений воды населением –3,82 тыс. м3 за 2013год, при норме 1,4  м3 на человека.

Приборы учета забора воды отсутствуют, учет ведется косвенным методом – по производительности и времени работы насоса. Лицензия на недропользование отсутствует

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение в Удачинском сельсовете осуществляется с помощью системы централизованного водоснабжения   и  4–х колодцев.

Жилые дома в с. Удачное, не подключенные к центральной системе водоснабжения, обеспечиваются водой посредством уличных водоразборных колонок.

Прокладка водопроводных сетей подземная. Трубопроводы в полиэтиленовом  исполнении. Водопроводные сети   имеют удовлетворительное  состояние и не требуют замены трубопроводов.

В д. Карабановка и в д. Ишимка забор воды производится населением из колодцев, в связи с этим необходимо строительство  водопровода в д. Карабановка.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Водопотребителями  в Удачинском сельсовете являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

-проверка пожарных гидрантов

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив огородов, содержание скота (КРС, лошадей, свиней, овец)

Население в Удачинском сельсовете составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 264 чел.

- на расчетный период                                                     –  270 чел.

Застройка  в Удачинском сельсовете предусматривается 1, 2 - х этажными зданиями.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Утвержденная норма водопотребления (средняя) – 1,4 м³  в месяц на 1 человека.

Расчет водопотребления.

Таблица 1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел | Расход м³/сут | Население тыс. чел | Расход м³/сут |
| 1 | Неблагоустроенные жилые дома, разбор из колонок | 30 | 0,264 | 7,92 | 0,270 | 8,1 |
| 2 | Объекты культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие |  |  | 0,84 |  | 0,84 |
| Всего |  | 8,76 |  | 8,94 |

Расход воды на полив огородов, содержание скота

Таблица  2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив огородов | 50 | 0,264 | 13,2 | 0,270 | 13,5 |
| 2 | Расход воды на содержание скота |  |  | 3,96 |  | 5,0 |
|  |  |  |  | 17,16 |  | 18,5 |

Расход воды на проверку пожарных гидрантов.

Расчет расхода воды на проверку пожарных гидрантов рассчитан по «Методике определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (приказ Минпромэнерго РФ от 20.12.2004г. № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения»).

Проверка пожарных гидрантов:

Wn r= 3.6 * SUM (q х n х t), где:

q – расход воды, л/с на 1 пожарный гидрант; 15 л/с;

n – количество задействованных гидрантов, 1 единица;

t- продолжительность действия гидрантов, 0,12 часа;

Wn r = 3,6 х 15 х1 х 0,12 = 6, 48 м3/год.

6,48 х 3=19,4 м3

Противопожарные запасы воды хранятся в пожарных резервуарах, расположенных на территории населенных пунктов. Забор воды из резервуаров производится автонасосами

Суммарные расходы  в Удачинском сельсовете  сведены в таблицу № 3.

Объемы водопотребления в Удачинском сельсовете

Таблица № 3

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, расходы по объектам культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие организации, неучтенные расходы | 8,76 | 8,94 |
| 2 | Полив огородов, содержание скота | 17,16 | 18,5 |
| 3 | Проверка пожарных гидрантов | 19,4 | 19,4 |
| Всего | 36,56 | 46,84 |

Данные лабораторных анализов качества воды

При химическом анализе отбора воды из скважины с разводящей сетью  выявлены следующие превышающие показатели норматива СанПиНа:

Таблица №4

| № пп | Наименование показателей, ед. измерения | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования | Примечание: Протокол лабораторных исследований образца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность (по каолину) | мг/л | 1,5 | 8,4 | № 03А-980 от 29.05.2009г |
| 2 | Железо (суммарно) | мг/л | 0,3 | 9,6 | № 03А-980 от 29.05.2009г |
| 3 | Цветность | град. | 20 | 142,3 | № 03А -2255 от 11.01.2009 |

Раздел 4.    Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах  Удачинского сельсовета сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.      Удачинская школа оборудована накопительной емкостью с вывозом нечистот ассенизационной машиной.

Водоотведение от существующей застройки Удачинского сельсовета составляет 12,33 м3/сут.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На 1 очередь (с 2015 -2019 гг.)

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения  с. Удачное оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается установить фильтры на водонапорной скважине

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

На расчетный срок (с 2020-2024 гг.)

Проектом предлагается строительство системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения для обеспечения водоснабжения в д. Карабановка.     Водопровод проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.

Установку приборов учета воды.

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все проектируемые работы по строительству, реконструкции, и модернизации объектов центральной системы водоснабжения  выполняются в соответствии с проектной документацией учитывающей все возможные риски и с минимальным нанесением ущерба экологии.

Раздел 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу № 5.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица № 5.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм. | м.п. |  | 1000 |
| 2 | Насосная станция II-го подъема, Н=40м; V=100м³/час. | соор. |  | + |
| 3 | Установка фильтров на водонапорной скважине | соор. | + | + |
| 4 | Установка приборов учета объемов забираемых природных вод | шт. | 1 | 1 |

Раздел 8   Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты от реализации схемы:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить качество воды.